## Slide 1
TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EFLUENTES
LODOS ATIVADOS

## Slide 2: Tratamento de efluentes
Remoção de
nutrientes
Por que
tratar os
efluentes?
Remoção de
matéria orgânica
e inorgânica
Remoção de
sólidos em
suspensão
Remoção de
organismos
patogênicos

## Slide 3: Toda água depois de usada vira efluente
Abastecimento Doméstico
Água consumo doméstico
Impurezas devido ao uso
Efluentes domésticos
Abastecimento Industrial
Água consumo industrial
Impurezas devido ao uso
Efluentes Industriais
+
+
=
=

## Slide 4: SEGUNDO DADOS DA ONU:
25 MIL PESSOAS MORREM
DIARIAMENTE POR
USAREM ÁGUA
CONTAMINADA
1,3 BILHÃO DE PESSOAS
EM TODO MUNDO
NÃO TÊM ACESSO A ÁGUA LIMPA.

## Slide 5: Onde está a água no planeta?
Todo mundo sabe que o Planeta Terra é formado por muita água, mas...

## Slide 6: Onde está a água no planeta?
Distribuição dos Recursos Hídricos, da Superfície e da População (em % do total do país)

## Slide 7: TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EFLUENTES
O tratamento biológico de efluentes consiste na degradação da matéria orgânica por microrganismos.
Classificado em ANAERÓBIO e AERÓBIO.

## Slide 8: Tratamento Anaeróbio
Realizado por microrganismo anaeróbios - que não necessitam do oxigênio para crescer.
Recomendado para efluentes com concentração de carga orgânica alta

## Slide 9: Processos Biológicos Anaeróbios Ex: Lagoas Anaeróbias

## Slide 10: Tratamento Aeróbio
Realizado por microrganismos aeróbios - que necessitam do oxigênio, por aeração do meio, para crescer.

## Slide 11: Processos Biológicos Aeróbios Ex: Lagoa Aerada

## Slide 12: Processos Aeróbios
Maior eficiência de remoção de poluentes;
Maior geração de lodo em relação ao anaeróbio;
Processo mais estável;
Utilizado principalmente em casos em que se quer reuso.

## Slide 13: Tratamento Biológico de Efluentes Lodos Ativados
São flocos produzidos em um quantidade de esgoto bruto, pelo crescimento de bactéria ou outros organismos, na presença de oxigênio dissolvido (tratamento aeróbio);
Processo mais utilizado e com maior eficiência em muitas plantas de tratamento de efluentes.

## Slide 14: Microbiologia de Lodos Ativados
O processo de formação desse lodo consiste na oxidação da matéria orgânica, por microrganismos aeróbios.
Os microrganismos que compõe esses flocos estão entre as bactérias, fungos e protozoários.

## Slide 15: Aspecto do lodo ativado

## Slide 16: Microbiologia de Lodos Ativados
1- As bactérias liberam as enzimas que quebram ( picotam ) a cadeia molecular da matéria orgânica ( contaminante ) e absorvem por osmose seus nutrientes e oxigênio, deixando no efluente apenas água, CO2e sais minerais.
2- Para cada tipo de matéria orgânica, será necessário um tipo de enzima específica, isto é: para degradar à celulose ( papel ) a bactéria irá produzir a enzima celulase, para degradar a proteína ( carne ) será liberada a protease e assim por diante.
3- O esgoto doméstico e industrial é composto de uma enorme variedade de materiais orgânicos e, consequentemente são necessárias grandes variedades de bactérias.
Estas bactérias terão eficiência máxima em determinada faixa de pH, temperatura e oxigenação.

## Slide 18
Microscopia - aumento mínimo de 300 vezes

## Slide 19: LODO ATIVADO - CONDIÇÃO OPERACIONAL MUITO BOA

## Slide 20: Lodo Ativado “Filamentoso” – CONDIÇÃO MUITO RUIM

## Slide 21: Processos de Tratamento de Efluentes
PRÉ TRATAMENTO E TRATAMENTO PRIMÁRIO | TRATAMENTO SECUNDÁRIO | TRATAMENTO TERCIÁRIO
Gradeamento | Lagoas | Troca iônica
Caixa de areia | Lodos ativados | osmose reversa
Separador água/óleo | Filtros biológicos | Carvão ativado
Decantação | Digestão anaeróbia | Filtração
Flotação |  | Oxidação avançada
Desinfecção - grande parte dos microrganismos patogênicos foi eliminada nas etapas anteriores, mas não a sua totalidade. A desinfecção total pode ser feita via cloração, ozonização ou radiação ultravioleta.

## Slide 22: Sistema de Lodos Ativados
O processo de formação de lodos ativados envolve três etapas na planta de tratamento:
    O Tanque de Aeração;
    O Tanque de Decantação;
    A Recirculação de Lodo.

## Slide 23: Tanque de aeração por ar difuso

## Slide 24: SISTEMAS DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO

## Slide 25: Processo Biológico Aeróbio
Objetivos: oxidar a matéria orgânica através da atividade dos microorganismos.
Esta matéria orgânica existente no efluente bruto é medida pela:
DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio,
DBO = quantidade de oxigênio requerida por unidade de efluente para degradação da matéria orgânica
(mg O2 consumido/L de efluente).

## Slide 26: Processos Biológicos Aeróbios
Lagoas Aeradas
Filtros Biológicos
Lodos Ativados convencional (aeração + decantador)
Lodos Ativados com flotação (aeração + flotador)
Lodos ativados com membranas (MBR)

## Slide 27: Processos Biológicos Aeróbios Ex: Lagoa Aerada

## Slide 28: Processos Biológicos Aeróbios Ex: Filtros Biológicos

## Slide 29: Processos Biológicos Aeróbicos Ex: Lodo Ativado convencional (aeração + decantador)

## Slide 30: Processos Biológicos Aeróbicos Ex: Lodo Ativado com flotação (aeração + flotador)

## Slide 31: Processos Biológicos Aeróbicos Ex: Lodos ativados com membranas (MBR – Reator Biológico de Membranas)

## Slide 32: Processo Biológico Aeróbio
Condições ótimas
pH (6,5 a 8,0)
Temperatura (< 40 ⁰C)
Oxigênio dissolvido (mínimo de 2,0 mg O2/L)
Ausência de metais pesados e substâncias tóxicas
Vazão contínua sempre que possível
Balanceamento de Nutrientes (nitrogênio e fósforo)

## Slide 33: Processo Biológico Aeróbio

## Slide 34: Processo Biológico Aeróbio
Balanceamento de Nutrientes :
Dosagem de uréia (rica em nitrogênio) e ácido fosfórico (rico em fósforo).
Tanque de Preparação e Bombas Dosadoras para nutrientes

## Slide 35: ETE Remoção do Excesso de Lodo

## Slide 36: Efl. Bruto |Após Primário |Após Biológico

## Slide 37: Legislação Ambiental Base Legal
Na esfera Federal – CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
Resolução CONAMA N° 357 de 17/03/2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.
Resolução CONAMA N° 430 de 13/05/2011, dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005.

## Slide 38: Legislação Ambiental Base Legal
Na esfera Estadual
Decreto Estadual N° 8.468, de 08/09/1976, que regulamenta a Lei Nº 997, de 31 de maio de 1976, sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente.
Art.18: estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes nas coleções de água (Ex: rios, córregos, lagos, mares)
Art.19 (é mais flexível): estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes em sistemas público de esgoto, com tratamento posterior.
Resolução da SMA N°03 de 22/02/2000, que estabelece os critérios para a realização do controle ecotoxicológico de efluentes líquidos no Estado de São Paulo.

## Slide 39: Legislação Ambiental Base Legal

## Slide 40: Legislação Ambiental Base Legal
QUALQUER DESCUMPRIMENTO
DAS NORMAS AMBIENTAIS PODERÁ OCASIONAR O ENQUADRAMENTO EM CRIMES AMBIENTAIS TANTO DAS PESSOAS JURÍDICAS COMO DAS FÍSICAS.
PESSOAS FÍSICAS
PESSOAS JURÍDICAS

## Slide 41: FIM OBRIGADO